## Slide 1: L’exploration de Mars

## Slide 2: L’exploration de Mars
Notes: L’exploration de Mars et de ses deux satellites (Phobos et Deimos), tient une place très importante dans les programmes spatiaux.
Actuellement, plus de 40 sondes et atterrisseurs ont été envoyés vers Mars depuis les années 1960, de pars sa proximité qui facilite le voyage des engins spatiaux et son passé mystérieux ayant potentiellement connu des conditions proches de celles sur Terre.
Mais avant de voir de plus près ces programmes spatiaux, nous allons faire le point des connaissances avant les années 60.

## Slide 3: Connaissances avant 1960
Rétrogradation de Mars
1609, Kepler, étude de l’orbite de Mars et lois de Kepler :
Notes: De par sa luminosité importante et sa couleur rouge caractéristique, Mars est identifiée par les premiers astronomes de l'Antiquité qui la baptisent du nom du dieu de la guerre, et du désordre car Mars à un mouvement de rétrogradation : vu de la Terre, elle va par le zodiaque d'est en ouest, fait demi-tour et repars ensuite dans le bon sens (comme illustré sur le diapo).
Bien plus tard, en 1609, l'astronome allemand Kepler met la trajectoire de Mars en équations après avoir étudié son déplacement pendant quelques années, et établit les lois de Kepler qui régissent le mouvement des planètes autour du Soleil.

## Slide 4: Connaissances avant 1960
1670, Jean Richer et Jean-Dominique Cassini, parallaxe de Mars (pour en déduire la distance) :
(depuis la Guyane et Paris)
1780, William Herschel, calottes polaires et inclinaison :
Calottes polaires et zones sombres/claires
Notes: Dans les années 1670, les astronomes Jean Richer et Jean-Dominique Cassini mesurent la parallaxe de Mars qui leur permet de déterminer la distance Terre-Mars.
Pour cela Richer mesurait la hauteur de Mars depuis la Guyane et Cassini depuis Paris. Puis après ce sont des calculs, de la trigonométrie, et leur résultat est d’environ 55 millions de kilomètres, ce qui est très juste, même si la distance entre les 2 planètes varie au cours du temps (tourne pas à la même vitesse autour du Soleil).
Vers 1780, William Herschel est le premier à observer les calottes polaires de Mars (à l’aide de son fameux télescope de 40pieds=12m de focale). Il pense que ces calottes sont recouvertes de neige et de glace d'eau et annonce que Mars a des saisons du fait de l'inclinaison de son axe.
Au xixe siècle, les astronomes parviennent à distinguer des taches sombres et claires à la surface de Mars. Les taches sombres sont assimilées à des océans, et les taches claires à des continents (un peu comme pour la Lune).

## Slide 5: Connaissances avant 1960
1877, Asaph Hall, découvre Phobos et Deimos :
1877, Giovanni Schiaparelli, 1ère cartographie de Mars avec lunette de 25cm :
Des formations rectilignes appelées « canaux » : accentue le mythe de l’existence d’une vie intelligente.
Il se trouve que ces canaux sont en fait des illusions d’optiques.
Notes: En 1877, l'astronome Asaph Hall parvient à détecter les deux satellites de Mars : Phobos et Déimos (peur et terreur, nommé ainsi car 2 fils d’Arès, Phobos le plus grand et plus près de Mars) à l'aide d’une lunette de 66cm de diamètre (pas télescope, pas comme Herschell).
La même année, Giovanni Schiaparelli étudie Mars à l'aide d'une lunette de 25 cm de diamètre et équipée d'un micromètre permettant une mesure précise des objets observés. C’est un drôle d’instrument, et cela lui permet de dresser une carte détaillée Mars, avec l’étonnante existence de « canaux » (il voit des éléments très rectiligne, il les nomme donc canaux). C’est lui qui baptisa le premier les zones identifiables de Mars avec des noms latins tirés de la Mythologie grecque et de la Bible (Olympus Mons), ces noms seront plus tard officialisés.
La croyance en l’existence des canaux sur Mars va durer jusqu’au début du xxe siècle et développa le mythe de l’existence d’une vie intelligente sur Mars (on imagine une forme de vie qui aurait créé ces canaux).
Mais dans les années 1920, des optiques plus précises permettent de comprendre que ces canaux rectilignes (que tous les astronomes ne voyaient pas) provenaient d’une illusion d’optique.

## Slide 6: Connaissances avant 1960
Planète rouge, orbite et distance connue
Grandes structures à la surface
Zones claires/sombres (continents/océans)
Calottes polaires
Végétation, eau liquide, nuages et atmosphère
Rapport de taille Terre-Mars
Notes: Donc, avant que des sondes spatiales atteignent Mars, les connaissances que nous en avions venaient d’observations qui démontraient une planète rougeâtre, ayant des structures de grandes tailles au sol, des zones claires et sombres (mers et continents), deux calottes polaires de glace d’eau dont la taille varie au cours de l'année. Des variations de couleur à la surface sont considérés comme étant dû à de la végétation, et des observations de nuages suggèrent que Mars possède une atmosphère mais les estimations de pression atmosphérique sont largement au-dessus de la réalité et les températures estimées (de 10 à 25 °C à l'équateur) sont, nous le savons maintenant, fausses.

## Slide 7: Objectifs
Exploration martienne :
Chercher traces de vies passés/présentes, histoire/évolution climat/atmosphère, géologie, (de même pour Phobos et Deimos), préparer l’exploration humaine…
Notes: Ces observations dévoilant une planète Mars exotique, palpitante, ont motivé les agences spatiales à s’intéresser à cette planète, à aller la découvrir de plus près.
Les missions spatiales firent progresser considérablement notre connaissance de la planète (on le voit avec l’image qu’on avait de Mars avant les missions spatiales et aujourd’hui).
Les principaux objectifs actuels de l’exploration martienne sont de déterminer si des traces de vie passée et/ou actuelles sont présentes dans l'environnement martien, étudier l’histoire et l’évolution du climat martien, étudier la géologie de la planète en déterminant la structure, la composition et l'évolution de la structure interne de Mars, faire de même pour son atmosphère, et puis préparer l’exploration humaine de Mars.
Et aussi mener à peu près les mêmes études pour Phobos / Deimos.

## Slide 8: Déroulement d’une mission martienne
Différentes étapes :
Décollage, mise en orbite terrestre, trajet vers Mars avec la bonne trajectoire, se mettre en orbite martienne, atterrir si compris dans la mission.
Satellisation, exemple de Tianwen-1
Exemple de vol
Notes: Donc maintenant, nous allons voir le déroulement d’une mission martienne. La première étape est de réussir son décollage, se mettre en orbite terrestre et prendre la bonne trajectoire vers Mars. Une sonde spatiale ne peut rejoindre en ligne droite Mars. Le choix de sa trajectoire et de sa date de lancement sont contraintes. En fonction des positions de Mars et de la Terre autour du soleil, les fenêtres de lancement sont tous les 26 mois.
On ne peut pas faire de lancement quand on veut car la distance Terre-Mars varie beaucoup : elle est de 56Mkm quand elle est au plus près et 400Mkm quand elle en est au plus loin, mieux vaut donc attendre qu’elle soit au plus près pour économiser en carburant et argent. Il ne faut oublier aussi que les deux planètes se déplacent à des vitesses considérables sur leurs orbites (près de 30 km/s pour la Terre, 21 km/s pour Mars), durant le voyage de la sonde les planètes auront complètement changé de place sur leur orbite, ce qui nécessite de prévoir une trajectoire particulière, qui est celle que l’on peut voir sur le diapo.
Le temps mis par un vaisseau pour faire Terre-Mars dans cette configuration avec un niveau de carburant normale est d’environ 180 jours.
Aussi quand je disais que la Terre se déplace à 30km/s sur son orbite, cela signifie qu’une sonde tirée depuis la Terre conservera le mouvement de celle-ci et partira avec une vitesse de base de 30km/s (bonne propulsion).
Une fois que la sonde spatiale a échappé à l'attraction terrestre, et qu’elle est partie avec la trajectoire que nous venons de décrire, elle peut effectuer un survol de Mars et se mettre en orbite autour de celle-ci. La satellisation autour d’un astre est assez complexe, mais l’idée principale est qu’il faut décélérer pour que la force exercer par Mars sur la sonde soit bien compensée par la vitesse de la sonde.
Si la sonde va trop vite, elle va échapper à l’attraction martienne, et donc va juste effectuer un simple survol, mais si elle décélère trop, elle va s’écraser, c’est pour ça que les forces doivent se compenser.

## Slide 9: Déroulement d’une mission martienne
Atterrissage :
Plus c’est lourd plus il faut de la force pour le faire atterrir en douceur
Différentes techniques.
Exemple du cas des rovers Curiosity et Perseverence :
Notes: Si l’on souhaite faire atterrir notre sonde qui était en orbite, il faut décélérer encore plus pour que la vitesse de la sonde ne soit plus assez élevée pour compenser la force exercer par Mars sur la sonde. Ainsi celle-ci va plonger vers la surface mais pour qu’elle arrive en un seul morceau, il faut annuler sa vitesse, sachant que celle-ci est comprise entre 5 et 7 km/s en approche de Mars. Plus la masse du rover ou de l’atterrisseur est élevée plus la force à exercer pour atterrir en douceur sera élevé. Par exemple le petit rover Sojourner avait une masse de 11kg alors que Curiosity en faisait 900kg !
Pour annuler cette vitesse, il existe plusieurs méthodes complémentaires (qui dépendent du cas !) :
L'aérofreinage, qui utilise tout simplement le frottement de l'atmosphère. Mais avec la vitesse de la sonde, le frottement avec l’atmosphère va considérablement chauffer celle-ci, elle doit donc obligatoirement être équipée d’un bouclier thermique pour résister.
Le parachute, bien entendu permet de réduire la vitesse en fonction de la densité de l’atmosphère.
Les moteurs-fusées, assez coûteux, nécessitant du carburant, mais efficace.
Les coussins gonflables (principe de l’airbags) ou même un étage grue à la manière du rover Curiosity.
Et puis il y a d’autres techniques en développement, comme atterrir en s’écrasant, avec un bouclier !
Maintenant que nous savons comment se déroule une mission spatiale vers Mars, nous allons faire le tour de l’historique de l’exploration martienne.

## Slide 10: Les échecs soviétiques (1960-1964)
Plusieurs missions de survol de Mars (pas de mise en orbite, juste un passage devant la planète) :
1960 : Marsnik 1 et 2
1962 : Spoutnik 22, Mars 1, Spoutnik 24 (atterrisseur)
1964 : Zond 2
…série d’échecs
Notes: Les soviétiques sont les premiers à se lancer dans l'exploration de Mars. En 1960, soit seulement 3 ans après la réussite du premier satellite artificiel Spoutnik 1, les soviétiques développe 2 sondes (Marsnik 1 et 2) dans le but de photographier la surface de Mars et d'étudier les effets du milieu interplanétaire sur les équipements embarqués. Pour ces missions, l’Union soviétique dispose déjà à cette époque de lanceurs assez puissants pour l'exploration interplanétaire, contrairement aux Etats-Unis. Mais leurs tentatives échouent suite aux défaillances du lanceur.
En 1962, trois nouvelles tentatives sont effectuées en seulement 1 mois avec les sondes Spoutnik 22, Mars 1 et Spoutnik 24. C’est bien caractéristique du contexte de la Guerre Froide, c’est vraiment la course ! Et malheureusement toutes ces missions connaissent l’échec, que ce soit à cause d’explosions, de perte de communications ou de mauvaise manœuvre pour se mettre en orbite terrestre.
Deux ans plus tard, l'URSS fait une ultime tentative avec Zond 2. Lancement réussi mais perte de communication, donc échec.
L’exploration martienne est donc attaquée très tôt par les soviétiques, dès 1960, et en seulement 4 ans ils développeront une multitude de missions et projets mais ne feront que cumuler les échecs.

## Slide 11: Survols des sondes Mariner (1965 et 1969)
Premières sondes à effectuer un survol de Mars : Mariner 4, 6 et 7
Mariner 4 (gauche)
VS
Mariner 6 et 7 (droite)
Notes: Après les échecs soviétiques, les américains prennent le relai, avec leur programme Mariner porté par le Jet Propulsion Laboratory qui obtient l'autorisation de la NASA de développer une mission vers Mars. Cette première mission doit être un simple survol, un temps d’observation de la planète, sans mise en orbite autour de celle-ci. La petite sonde est équipée d'une caméra, d'un magnétomètre pour en mesurer le champ magnétique et d’instruments destinés à analyser le vent solaire et les micrométéorites à proximité de Mars.
En 1964, Mariner 3 est lancée mais la coiffe ne s'éjecte pas correctement et la sonde est perdue.
Une vingtaine de jours après Mariner 3, Mariner 4 décolle avec succès réalise le tout premier survol de Mars, et fournit donc les premières images. Il s’agit de 22 photos assez zoomée car couvrant environ 1 % de la superficie de Mars : elles révèlent un paysage bien moins accueillant qu’imaginé, de type lunaire couvert de cratères, avec une surface ancienne, sans végétation, sans eau et canaux à première vue, avec une atmosphère très ténue et sans champ magnétique pour la protéger du vent solaire. Donc déjà, les premières observations avec les sondes sont très différentes de celles au télescope.
Cette vision assez déprimante met fin aux théories d'une Mars jumelle de la Terre popularisée par des auteurs de fiction. La pression atmosphérique y est plus de 100 fois plus faible que sur Terre, les scientifiques émettent donc l'hypothèse que les calottes polaires ne sont pas couvertes de glace d'eau mais de dioxyde de carbone. La température de surface mesurée, −100 °C, est également beaucoup plus basse que prévu.
À la fin de la décennie, la NASA lance Mariner 6 et 7, emportant des caméras plus sophistiquées. Toutes les deux réussissent un survol à faible distance (3 500 km). Leurs caméras réussissent à prendre près de 1 200 photos de bonne qualité qui couvrent 10 % de la superficie de la planète et qui confirment et précises la vision de Mariner 4. Ce grand succès est finalement occulté par les premiers pas de l'Homme sur la Lune intervenus quelques jours plus tôt.

## Slide 12: Mariner 9 (1971)
Premières orbiteur martien : Mariner 9
Notes: Pour la fenêtre de lancement suivante, en 1971, la NASA décide de lancer deux orbiteurs, Mariner 8 et 9. Ils sont plus lourds (près d'une tonne) car ils emportent une rétrofusée pour la mise en orbite autour de Mars (il faut réduire sa vitesse et réaliser d’autres manœuvres). Le premier orbiteur, Mariner 8, est victime d'une défaillance de son lanceur. C'est donc Mariner 9, lancée trois semaines plus tard qui va devenir le premier satellite artificiel d'une autre planète que la Terre.
À l’arrivée de Mariner 9, Mars est complètement voilée par une tempête de poussière qui ne se calme qu'au bout d'un mois. L'orbiteur est mis en orbite et réalise (après la tempête) une cartographie de 70 % de la surface de Mars. La sonde spatiale transmet des images qui révèlent une planète beaucoup plus intéressante que ce qu'avait laissé entrevoir Mariner 6. La sonde spatiale découvre une géologie martienne plus complexe, avec notamment des structures comme des volcans et d'énorme canyons, comme Valles Marineris profond de 6 km, large d'une centaine de km, et long de plusieurs milliers de kilomètres. La caméra de la sonde spatiale photographie des plaines comportant peu de cratères, donc géologiquement jeunes. Les satellites Phobos et Déimos sont également photographiés.
Finalement, de nombreuses formations donnent à penser que l'eau a coulé par le passé sur Mars. La vie a pu apparaître comme sur Terre mais le seul moyen de le savoir est d'étudier sur place le sol de la planète, mission confiée au programme Viking en plein développement à cette époque.

## Slide 13: Programme « Mars » (1971-1974)
Apparence des sondes Cosmo 419 et Mars
Reconstitution de l’atterrisseur de Mars 3
Image de Mars 5
Notes: À la suite des échecs des missions martiennes de 1969, les soviétiques vont profiter de la fenêtre de lancement de 1971.
Un orbiteur (Cosmos 419) et deux atterrisseurs (Mars 2 et 3) sont programmés. Cosmo 419, échec, mais Mars 2 et 3 sont placés avec succès sur une orbite de transit vers Mars.
Mars 2 arrive sans encombre vers la planète rouge et pénètre dans l’atmosphère martienne, mais sa vitesse trop élevée le fait s’écraser (il n’a pas eu le temps de déployer son parachute). C’est encore un échec mais quand même une forme de réussite pour les soviétiques qui sont allés bien loin.
De son côté, Mars 3 parvient jusqu'à Mars et l’atterrissage… est un succès. Malheureusement il ne survivra que 20 secondes une fois sur le sol martien. A travers cette mission, l’URSS devient la première puissance à faire atterrir un engin sur Mars.
En 1973 s'ouvre une nouvelle fenêtre de tir vers Mars. Alors que les Américains n'ont programmé, pour des raisons budgétaires, aucune mission, les Soviétiques lancent quatre sondes spatiales : Mars 4 et Mars 5 sont des orbiteurs tandis Mars 6 et Mars 7 sont des atterrisseurs.
Mars 4, échec car l’électronique n’a pas résister à la température spatiale
Mars 5 a le temps de transmettre 60 images avant de perdre contact
Mars 6 arrive jusqu’à Mars, commence son atterrissage mais les transmissions sont interrompues moins de trois minutes après l'ouverture des parachutes.
Et Mars 7 s’est scratché à la surface

## Slide 14: Programme Viking (1975-1976)
Orbiteur et atterrisseur mission Viking,
Photo original et Phobos
Notes: On en revient aux américains, qui en 1975, envoient deux sondes : Viking 1 et 2, chacune composée d’un orbiteur et d’un atterrisseur. Les orbiteurs doivent réaliser une cartographie précise de la surface de Mars tandis que les atterrisseurs sont conçus pour détecter une éventuelle forme de vie.
Au bout d'un voyage de dix mois, les deux sondes parviennent à se placer sur leur orbite. Puis l’atterrisseur de Viking 1 entame son atterrissage, et après une descente de quelques heures, il touche le sol martien et transmet ses premières images décrivant un joli désert de sable et de roche.
L’atterrisseur de Viking 2 arrive avec succès 2 semaines plus tard.
Même si aucune forme de vie n'est détectée, le programme Viking est une réussite totale, car les engins émettent des informations beaucoup plus longtemps que prévu : six ans pour Viking 1, quatre pour Viking 2. Durant tout ce temps, la quantité de données transmises est colossale. Les atterrisseurs analysent en effet la composition de l’atmosphère et du sol martiens et collectent des données météorologiques. Les orbiteurs, quant à eux, photographient la quasi-totalité de la planète avec une résolution inférieure à 300 mètres par pixel. Au sol comme depuis les orbites, l'observation détaillée met en évidence la présence passée d'eau liquide à sa surface, relançant ainsi la question de la vie sur la planète rouge. Face aux échecs successifs des Soviétiques, les missions Viking démontrent la supériorité des Américains dans le domaine technologique.
Le programme Viking a démontré que l'histoire géologique et climatique de Mars est complexe, et que l'environnement martien continue de se modifier. Du coup ça a amené à se poser pleins d’autres questions. L'origine des formations attribuées sans certitude à l'action d'anciens cours d'eau ou lac sont une énigme, de même que la distribution des minéraux à sa surface et la différence significative entre l’hémisphère nord et sud : le nord est a une altitude plus basse, est plat et bien moins impacté que l’hémisphère sud.
Le succès des missions Viking est suivi d'une période de plus de vingt ans sans nouvelle mission américaine vers Mars. Alors que les Américains ont démontré leur suprématie sur la Lune et sur Mars, se joue ensuite une rivalité sur la maîtrise de l'espace circumterrestre. Le développement de la navette spatiale occupe beaucoup la NASA.

## Slide 15: Mission « Phobos » (1988)
Notes: Du côté soviétique, 15 ans après les résultats décevants de leur programme Mars, les soviétiques développent un nouveau projet chargé d’étudier Phobos. Ainsi les lancements des sondes Phobos 1 et 2 se déroulent correctement mais sur son chemin Phobos 1 interrompt brutalement ses communications. Quant à lui, Phobos 2 arrive jusqu’à Phobos, mais lorsqu’il n’en est qu’à 50 mètres et s’apprête à lancer ses 2 atterrisseurs, les communications sont une nouvelle fois perdues. On estime aujourd'hui que ces problèmes de communications ont été provoqué par des particules du vent solaire.

## Slide 16: Mars Observer (1992)
…échec
Notes: Côté américain, 17 ans après le programme Viking, la NASA décide de retourner vers Mars en lançant Mars Observer en 1992. Mais juste avant de se mettre en orbite martienne, le contact est perdu. Mars Observer était alors la sonde la plus coûteuse envoyée par la NASA (813 millions de dollars).

## Slide 17: Mars 96 (1996)
…échec
Notes: Toujours en quête d'un succès, les Russes mettent au point une mission en collaboration avec l’Union européenne et les États-Unis. Ils conçoivent une sonde de 6 tonnes composée d’un satellite d’observation, de deux modules d’atterrissage et de deux pénétrateurs. Mars 96 devient donc l'engin le mieux équipé jamais lancé par l’Homme. Mais une défaillance de son lanceur cause sa perte le lendemain du décollage. Nouvel échec.

## Slide 18: Mars Pathfinder et Sojourner (1996)
(Vraies images prises depuis Mars)
Notes: La même année, les américains lancent la sonde Mars Pathfinder. Il libère le tout premier rover, Sojourner, qui explore les environs, parcourant une centaine de mètres jusqu'à l'arrêt des transmissions près de 3 mois après son atterrissage, alors que la mission était prévue pour une durée d’une semaine. C’est un rover de 65cm de long et 30cm de haut. Avec sa petite antenne on dirait un jouet télécommandé, mais il s’agit du tout premier rover à se déplacer sur Mars. Il est couvert d’un panneau solaire et est équipé d’un spectromètre, de quelques caméras, et de quoi faire une petite station météo.

## Slide 19: Mars Global Surveyor (1996)
Toujours un œil sur la maison
Notes: Arrivé 2 mois après Mars Pathfinder et Sojourner, Mars Global Surveyor est un orbiteur de la NASA qui pendant neuf ans, étudiera l'ensemble de la surface de Mars, son atmosphère et sa structure interne, nous renvoyant énormément de données. Par exemple il révèle la présence de minéraux, de dépôts sédimentaires et d’hématites dans une région, prouvant que Mars n’a pas été aussi aride qu’aujourd’hui et a surement même vu de l’eau couler à sa surface dans un passé lointain. Il découvre aussi l’existence d’un ancien champ magnétique actif, qui aurait marqué les roches. La sonde a aussi produit une carte globale de Mars avec une résolution très bonne résolution grâce à sa caméra placée derrière un télescope Ritchey-Chrétien de 35cm.

## Slide 20: Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander (1998-1999)
…échec
Notes: Fin 1998/début 1999, la NASA lance deux nouvelles sondes, Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander. Toutes les deux sont victimes de défaillances avant même d’avoir débuté la partie scientifique de leur mission. Face à cette série de défaillances, la NASA suspend toutes les missions futures de son programme d'exploration martienne.

## Slide 21: Nozomi (1998)
…échec
Notes: L'année 1998 marque aussi l’entrée du Japon dans l’exploration interplanétaire. Leur objectif est de placer une sonde en orbite martienne afin d’étudier les interactions de son atmosphère avec le vent solaire. Après son lancement réussit, la sonde japonaise Nozomi est rapidement victime d'une série de petits incidents et d'une forte éruption solaire qui met à mal ses circuits électriques, ne l’empêchant pas de continuer sa route vers Mars, mais augmentant le risque de s’écraser sur celle-ci au lieu de se mettre en orbite. Le problème est que Nozomi n’a donc pas été conçu pour atterrir sur Mars (vu c’est un orbiteur) et il n’a donc pas subi une décontamination pour empêcher l’installation de bactéries et autres trucs terriens. Du coup pour ne pas prendre de risques, les scientifiques font faire un simple survol à Nozomi.

## Slide 22: 2001 Mars Odyssey (2001)
Notes: En 2001, la NASA se remet dans l’exploration martienne avec l'orbiteur 2001 Mars Odyssey, qui atteint sans encombre Mars. Il a pour objectifs de dresser une carte de la distribution des minéraux et des éléments chimiques à la surface de Mars et de détecter l’éventuelle présence d'eau. Ses instruments mettent alors en évidence de grandes quantités de glace stockées sous les deux pôles et détectent la présence d’autres éléments. Son spectromètre imageur établit une carte globale de Mars en lumière visible et en infrarouge et détecte de grandes concentrations d'olivine qui prouvent que la période sèche que connait Mars a débuté il y a très longtemps. La sonde reste opérationnelle jusqu’en 2016, 15 ans après son lancement, servant notamment de relais de télécommunications entre la Terre et les engins actifs au sol, tels que les rovers que nous allons bientôt découvrir : Spirit, Opportunity et Curiosity.
Les années 2000 s’annonce donc beaucoup plus fructueuses. La NASA développe dorénavant plusieurs missions à budget modéré. Son slogan de programme est d’ailleurs « faster, better, cheaper » (plus vite, mieux et moins cher) dont l’objectif est de réaliser des missions spatiales ayant le coût d’un film hollywoodien de l’époque.

## Slide 23: Mars Express et Beagle 2 (2003)
Atterrisseur Beagle 2, (échec)
Notes: En 2003, l'Agence spatiale européenne envoie vers Mars son propre orbiteur (Mars Express) et atterrisseur, Beagle 2, possédant un perforateur, un petit spectromètre et d'autres appareillages placés sur un bras robotisé. La sonde se met autour de Mars le 25 décembre 2003 (cadeau de noël) fournissant des images tridimensionnelles du relief, cartographiant Mars avec une résolution de moins de 20m par pixel, mettant en évidence la présence de glace d’eau et d'argile près du pôle sud, et confirmant aussi la présence de méthane dans l'atmosphère (un argument pour la présence de vie passé sur la planète rouge). Mars Express a vu plusieurs fois sa mission prolongé, étant toujours en marche en 2020, ce qui est énorme, et je crois bien qu’elle l’est toujours actuellement. L'atterrisseur Beagle 2, en revanche, a une vie plus brève : après avoir été largué comme prévu, il rompt ses communications avant d'avoir atteint la surface.

## Slide 24: Rovers MER : Spirit et Opportunity (2003)
Notes: Lors de la fenêtre de tir de 2003, la NASA lance la mission Mars Exploration Rover, comportant 2 rover. Le premier, Spirit, atterrit avec succès en janvier 2004 dans le cratère Gusev, qui pourrait être le lit d'un ancien lac. Le second, Opportunity, se pose peu après dans une zone où des hématites, détectées depuis l'orbite par Mars Global Surveyor, pourraient avoir été créées en présence d'eau liquide. Chaque rover pèse environ 185 kg et se déplace sur six roues alimentées par l’énergie électrique fournie par leurs panneaux solaires. C’est une magnifique évolution par rapport à Sojourner, et ils permettent grâce à leur équipement de récolté de précieuses données. Ils possèdent en effet beaucoup de caméras pour différentes utilisations et un bras articulé sur lequel se trouve un outil pour frotter la surface des roches. Les 2 rovers découvrent plusieurs formations rocheuses qui résultent probablement de l’action passé de l’eau (comme des billes d’hématite). Ils ont également étudié les phénomènes météorologiques, les nuages et les propriétés de l’atmosphère martienne.
Conçus pour ne survivre que 90 jours et parcourir maximum 600 mètres, les 2 rovers démontrent une résistance exceptionnelle : les communications avec Spirit cessent au bout de 5 ans, et celles avec Opportunity en 2018, soit après 14 ans de fonctionnement, en ayant parcouru plus de 44 km. Objectif sur-dépassé.

## Slide 25
Paysages et traces laissées par Spirit

## Slide 26: Mars Reconnaissance Orbiteur (2005)
Notes: Peu après le lancement des Mars Exploration Rover, la NASA envoie l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter dans le but de cartographier la surface de Mars encore plus précisément que la sonde européenne Mars Express, lancée la même année, avec une résolution inégalée de 20 à 30 cm, permis grâce à une orbite à seulement 300km d’altitude et avec un ensemble caméra + télescope de 50cm. Il a d’ailleurs pu photographier le rover Curiosity, à 300km d’altitude c’est pas mal ! Il est également équipé d'un radar permettant de déterminer la composition minéralogique du sol et de rechercher l'eau piégée sous forme de glace. Enfin, MRO est équipé d'un système de télécommunications pour faire le relais des données collectées par les rover à la surface de Mars.
En 2003, il y a alors 4 satellites artificiels opérationnels en orbite martienne : l’orbiteur européen Mars Express, et les 3 sondes de la NASA Mars Odyssey, Mars Global Surveyor et Mars Reconnaissance Orbiter.

## Slide 27: Mars Reconnaissance Orbiteur (2005)
Dune de sable
Tourbillon de poussière

## Slide 28: Atterrisseur Phoenix (2007)
Notes: En 2007 la NASA envoie vers Mars l'atterrisseur Phoenix, qui se pose à proximité de la calotte polaire Nord. Les instruments de Phoenix confirment la présence de glace d'eau sur le site et fournissent des informations détaillées sur la composition du sol (en creusant des petites tranchées) et la météorologie locale. Et comme cela était envisagé, le rover ne survit pas à son premier hiver martien, et aujourd’hui Phoenix n’est pas re-né de ses cendres.

## Slide 29: Phobos-Grunt (2011)
…échec
Notes: Lancé fin 2011, la sonde Phobos-Grunt marque le retour de la Russie dans l’exploration martienne. L'objectif est un peu le même que pour la mission Phobos de 1988, il s’agit d'étudier la lune Phobos après s'être posé sur son sol et d’en ramener un échantillon sur Terre. La sonde emporte une vingtaine d'instruments scientifiques, dont certains développés par l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse. Malheureusement, … la sonde spatiale une fois en orbite terrestre ne parvient pas à rejoindre son orbite de transit vers Mars et est détruite en rentrant dans l'atmosphère terrestre.

## Slide 30: Mars Science Laboratory : Curiosity (2011)
Notes: Depuis les années 2000, la NASA prend la décision de lancer le développement d’un rover lourd et polyvalent : Mars Science Laboratory, alias Curiosity. Son instrumentation lui permet d'étudier la chimie du carbone sur Mars, de fournir des données claires sur la géologie martienne et d'analyser les dépôts supposés comme étant dû à la présence d’eau. Les technologies utilisées permettent un atterrissage avec une marge d'erreur de moins de 20 km permettant pour la première fois de pouvoir cibler les sites les plus intéressants.
Curiosity est donc lancé fin 2011 et est déposé en douceur à la surface de Mars le 6 août 2012 pour une mission d'une durée initiale fixée à une année martienne (soit deux années terrestres). Curiosity, se balade dans le cratère Gale, possédant des terrains géologiques variés dont certains pourraient avoir été favorables à la vie. L'engin de 900kg est équipé de 75 kg de matériel scientifique, dont 2 mini-laboratoires permettant d'analyser les composants organiques et minéraux ainsi qu'un système d'identification de la composition des roches à l’aide d'un laser. Curiosity possède aussi une foreuse pour le prélèvement d’échantillons.
Après avoir parcouru 9 km pendant 2 ans, en ayant réalisé des études géologiques approfondies, le rover entame l’ascension du mont Sharp, qui est l'objectif principal de la mission. Arrivé là-bas, il en tirera de nombreuses et précieuses informations sur l'histoire de Mars.
En grattant la surface il a notamment découvert de l’hydrogène, de l’eau, des argiles, des éléments à la base du vivant, et d’autres indices indiquant que le cratère dans lequel il se trouvait contenait pas mal d’eau.

## Slide 32: Orbiteur MAVEN (2013)
Notes: La NASA lance en 2013 une sonde de 2.5 tonnes, nommée MAVEN pour Mars Athmosphere and Volatile ExploratioN dont l'objectif est de déterminer l'origine de la disparition de l’atmosphère de Mars en étudiant les interactions entre le restant d'atmosphère et le vent solaire. En évaluant la vitesse d'échappement des atomes dans l'espace ainsi que les proportions d’éléments dans l'atmosphère, MAVEN a permis d’aider à reconstituer l'évolution historique de l'atmosphère martienne.

## Slide 33: Mars Orbiter Mission (2013)
Notes: La sonde Mars Orbiter Mission, qui décolle en 2013 et se place en orbite martienne 3 jours après MAVEN, est le tout premier engin envoyé par l'agence spatiale indienne vers Mars. L’objectif principal de cette sonde est de démontrer que l’Inde est capable de développer un engin pouvant s'échapper de l'orbite terrestre, réaliser un transit de 300 jours vers Mars puis de s’y mettre en orbite. L'objectif scientifique, lui, est de détecter les traces de méthane dans l’atmosphère et de rechercher les vestiges de la présence d'eau à la surface, malgré l’équipement réduit de la sonde.

## Slide 34: ExoMars TGO (2016)
Paysage en fausses couleurs
Notes: ExoMars TGO est un orbiteur de l'Agence spatiale européenne développé en collaboration avec l'agence spatiale russe Roscosmos. Lancé en 2016 et d'une masse de 4,3 tonnes, il doit, comme beaucoup d’orbiteur, étudier l'atmosphère martienne, puis servir de relais de télécommunications entre la Terre et les engins européens qui se poseront ultérieurement sur le sol, comme le futur rover Rosalind Franklin. Il mène des observations pour savoir si le méthane présent dans l’atmosphère est d’origine biologique. L'instrumentation scientifique est en partie fournie par la Russie. ExoMars TGO emportait également un atterrisseur qui devait se poser non loin du rover Opportunity et tenter de le photographier, sans résultat, car on s’est rendu compte que l’atterrisseur européen s’était tout simplement écrasé, heureusement pas sur Opportunity.

## Slide 35: Atterrisseur InSight (2018)
Notes: Lancé en 2018, InSight est un atterrisseur de la NASA qui doit se poser près de l'équateur. Sa particularité est d’être équipé d’un sismomètre et d’un capteur de flux de chaleur qui doit être installé 5 mètres sous la surface. Le but est de mieux connaitre la structure et la composition interne de la planète, un des aspects qui n'a encore jamais bien été étudié par les précédents atterrisseurs et rovers.
Il a mesuré des dizaines de petits séismes, ne venant pas de la tectonique des plaques vu que Mars n’en a pas, mais probablement de l’éjection de gaz venant des sous-sols de la planète. Et aussi, fin 2022, 2 séismes dû à 2 astéroïdes ont été détecté.

## Slide 36: Mars 2020 : Perseverence et Ingenuity (2020)
Notes: Mars 2020 est un rover développé par la NASA, beaucoup inspiré de Curiosity qui s'est posé avec succès 8 ans plus tôt. Le principal objectif de Mars 2020 est la collecte d'échantillons du sol martien qui devraient être retournés sur Terre par une future mission. Le rover nommé Perseverence contient également un petit hélicoptère nommé Ingenuity devant valider la possibilité d'un vol dans l'atmosphère martienne. L’atterrissage le 18 février 2021 est un succès.
La caméra / spectromètre principal de Perseverence, Supercam, a été fait par le CNES. Il possède un bras articulé, avec lequel il peut faire des selfis mais ce n’est pas le but. Ces recherches dans le cratère Jezero, lui on permi de confirmer que celui-ci était un ancien lac alimenté par un delta, et puis il confirme et précise ce qu’avait laissé entrevoir Curiosity : que dans un passé lointain, Mars avait tous les éléments à la base de l’habitabilité : matière organique, eau liquide et atmosphère dense et chaude. Pserseverence a analyser beaucoup de roche, et à même prélevé des échantillons qu’il devra dans le futur laisser à un autre robot qui les raménera sur Terre. Dernier point sur Perseverence, celui-ci a aussi pour but de préparer de potentiels missions habitées, et pour cela il a un instrument créant de du dioxygène à partir du dioxyde de carbone martien présent à 96% dans son atmosphère. Et du coup l’instrument fonctionne, reste plus qu’à l’améliorer pour qu’il produise plus.

## Slide 37: Sonde Tianwen-1 (2020)
Notes: L'agence spatiale chinoise ce lance à son tour dans l’exploration martienne en lançant en juillet 2020 la sonde spatiale Tianwen-1, comprenant un orbiteur, devenant le 8ème actif autour de Mars, et un rover nommé Zhurong qui s'est posé sur Mars en mai 2021 et est aujourd’hui toujours actif. Zhurong est un joli rover, ses panneaux solaires lui font un peu comme des ailes de papillon. Il n’a pas de bras robotisé, mais est équipé d’une station météo, d’un magnétomètre, et de plusieurs spectromètres et caméras.

## Slide 38: Sonde Mars Hope (2020)
Notes: Toujours en 2020, Mars Hope est une sonde spatiale des Émirats arabes unis, qui s'est placée avec succès en orbite autour de la planète rouge 1 jour avant la sonde Tianwen-1. Elle comporte une caméra et deux spectromètres, surtout pour l’étude de l’atmosphère.

## Slide 39
Futures missions
Rover européen Rosalind Franklin
Sonde japonaise Martian Moons Exploration
Les retours d’échantillons : Mars Sample Return
Notes: Concernant les futurs missions, le rover Rosalind Franklin, conçu par l'Agence spatiale européenne, a pour objectifs la recherche de signes de vie passée ou présente, l'étude de la distribution de l'eau dans le sous-sol martien, l'étude de la structure interne de Mars et l’évaluation des dangers liés à l'environnement martien pour de futures missions habitées. Initialement prévue pour 2018, la mission a dû être repoussée à 2020 puis à 2022. Ce projet européen a été réalisé avec une participation de la Russie chargée de faire le module de descente, mais avec les actuelles tensions politiques, l’agence spatiale européenne a décidé de couper les liens avec la Russie, et concevra donc elle-même le module de descente, reportant le décollage à 2028 au plus tôt.
La mission spatiale japonaise Martian Moons Exploration en cours de développement en collaboration avec la France et l’Allemagne, a pour objectif d’étudier Phobos et Deimos à distance, mais aussi et surtout de prélever des échantillons de la surface de Phobos et de les rapporter sur Terre, aux alentours de 2029.
Globalement, dans l’exploration martienne, la prochaine étape consistera à ramener un échantillon du sol martien sur Terre. Une mission de ce type se situe à la limite des capacités techniques actuelles car il faut poser une masse particulièrement importante sur le sol martien puis parvenir à lancer depuis la surface une fusée assez puissante pour échapper à l’attraction martienne. Les moyens financiers nécessaires sont donc largement supérieurs à tous ceux requis pour les précédentes missions. Néanmoins des projets comme Mars Sample Return conçu par NASA et l’ESA prévoit bien un retour des échantillons de persévérance pour la fenêtre de lancement de 2026. On voit ici les plans de la mission, prévoyant un retour des échantillons sur Terre pour 2033.

## Slide 40
Bilan de l’exploration martienne
Volcanisme donc atmosphère
Des épisodes fluviaux, de l’eau a bien coulée sur Mars, fleuves et lacs
Noyau métallique qui s’est refroidi donc plus de champ magnétique donc atmosphère vulnérable
Atmosphère qui s’évapore, eau disparue, désert actuel
Epaisse couche de glace d’eau sous la surface au niveau des pôles
Pas de traces de vie détectées
(A lire du bas vers le haut, échelles de temps indicatives)
Notes: Les données collectées par les différentes missions spatiales ont permis de reconstituer une grande partie l'histoire de Mars. On l’a vu, en 60 ans d’exploration martienne de très grande quantité d’informations ont pu être recueilli, mais bien sûr, ces infos ont plus émis de questions que de réponses. Pour résumé, on sait que :
Mars a connu une période chaude avec une atmosphère dense durant les 500 premiers millions d'années (avec sa forte activité volcanique). Il y a 3,9 à 4 milliards d'années, le noyau métallique (fer et nickel) de la planète s'est tellement refroidi que les mouvements de convection au sein du métal liquide ont cessé. Le champ magnétique généré par cette dynamo naturelle a alors disparu. L'atmosphère, qui n'était plus protégée du vent solaire, s'est progressivement échappée dans l'espace en mettant fin à l'effet de serre et en entrainant un refroidissement progressif de la surface. Il y a 3,5 milliards d'années la surface de Mars est devenue le désert glacé actuel.
De l’eau a bel et bien coulé à la surface de Mars durant deux périodes distinctes de son histoire. Certains indices donnent à penser que l'origine des eaux était souterraine. Ces écoulements ont duré entre quelques centaines et quelques milliers d'années. D'énormes écoulements se sont produits sur des périodes brèves en creusant des vallées rectilignes. Ces vallées de débâcle auraient eu pour origine la fonte de la glace stockée dans le sous-sol provoquée notamment par des éruptions volcaniques. Ainsi des lacs tels que le cratère Jezero (lieu d'atterrissage du rover Perseverence), ont été des endroits propices à la formation de la vie.
Le sous-sol de Mars conserve une épaisse couche de glace d'eau (jusqu'à 450 mètres selon certaines estimations) enfouies plus ou moins profondément : elle débute à 150 mètres de profondeur au niveau de l'équateur et vient affleurer la surface au niveau des pôles.
Aucune trace de vie passé et présente n'a été détectée à la surface. Si elle subsiste c'est à de grandes profondeurs là où la pression et la température peuvent lui être favorables. La détection par les orbiteurs martiens de traces de méthane très ténues pourrait en être la manifestation. Pour l’instant, pas de vie sur Mars.

## Slide 41
Les missions habitées
Un objectif sur le long therme
Une mission menée en fonction de nombreux paramètres
Un projet au coût exorbitant
Mauvaise balance bénéfices/risques par rapport aux rovers, capables de faire des choses extraordinaires (on l’a vu)
Plus un rêve de milliardaires qu’un projet scientifique ayant une nécessité très importante
Avant l’Homme sur Mars, il est probable que l’on voit d’ici 2025 un retour de l’Homme sur la Lune (Artemis III)
Notes: La mission spatiale habitée vers Mars est un des objectifs à long terme fixés à l'astronautique depuis ses débuts. Initialement thème de science-fiction, il est devenu pour certains, à la suite du débarquement de l'homme sur la Lune, la prochaine étape de la conquête spatiale. Mais le cout financier entre envoyer des hommes sur la Lune et sur Mars n’est pas le même ! Un vol habité vers Mars est également un défi technique et humain sans commune mesure avec une expédition lunaire, nous allons voir pourquoi.
La justification d'un tel projet fait aussi débat, car cela nécessite de mobiliser des ressources qui peuvent être utilisées pour traiter des urgences plus terrestres. En plus les rovers ont connu un grand succès et ont démontré qu’ils sont capables d’explorer la planète. Ce sont eux qui nous ont montré que Mars n'offrait pas un environnement particulièrement accueillant.
Soit, les paramètres structurants une mission martienne sont nombreux, par exemple :
Comme on l’a vu, la date de décollage, avec le scénario de conjonction (en moyenne tous les 2 ans), ainsi que le choix de la trajectoire.
Le coût du kilo amené sur Mars est aussi très important (en moyenne 1t en orbite terrestre coûte 15M dollars, donc après pour envoyer sur Mars…).
La composition de l’équipage car le facteur psychologique est important dans ce genre mission où le stress est intense, l’équipage est confiné pour une période longue dans un espace restreint, la communication avec la Terre en temps réel devient impossible (délai de quelques minutes/dizaines de minutes), il faut savoir gérer des problèmes, et adopter le bon comportement en cas de situation critique, le risque d'une maladie est élevé du fait de la longueur de la durée de la mission.
Même si ces chiffres ne sont qu’indicatifs aujourd’hui, l'équipage comporterait 4 à 6 personnes. Celles-ci doivent avoir des spécialités : chirurgien/médecin, géologue, biologiste, mécanicien, électricien/électronicien, commandement. La mécanique étant très importante car la survie de la mission dépend de la capacité de l'équipage à venir à bout des pannes.
Il faut aussi trouver le moyen de protéger l’équipage des éruptions solaires, des rayons cosmiques et de l'apesanteur, qui sur des périodes prolongées provoque des décalcifications, rendant les os cassants et une atrophie des muscles y compris ceux du cœur.
Mais du coup quelles sont les objectifs de telles missions ? Et bien déjà, scientifiquement, on peut se passer des missions habitées, malgré que celles-ci permettraient quand même de, bien sûr, faire des recherches qui ne peuvent pas être menées par des rover, fédérer les nations autour d'un projet international, et être plus efficace dans les recherches, aller plus loin plus rapidement.
Il s’agit à vrai dire surtout d’un projet que rêve de réaliser certains milliardaires, comme Elon Musk, qui lui voit littéralement Mars comme une planète de repli où pourrait vivre des millions d’humains si des catastrophes se produisaient sur Terre. Cette vision est controversée, car les coûts financiers seraient dans tous les cas inimaginables, extravagants, et cela nécessiterai énormément de temps et de recherches qui pourraient être tout simplement utilisés pour résoudre d’autres problèmes sur Terre, parce qu’il y a mine de rien beaucoup de problèmes sur Terre. Tout dépend de la catastrophe sous entendue, on peut imaginer pleins de scénarios, mais globalement, si nous, terriens, n’arrivons pas à vivre sur Terre, nous n’y arriverons pas mieux sur la planète d’à côté. Nous sommes des humains et sommes fait pour vivre sur Terre, il ne faut pas envoyer des Hommes sur Mars pour le plaisir de les avoir envoyés et de se vanter d’en avoir été capable. Il faut que ça serve la science. Jusqu’à présent les projets de missions habitées n’ont pas une grande utilité, surtout quand on regarde du côté de la balance bénéfices/risques et coûts ! On l’a vu, les rovers sont capables de faire des merveilles, il faudrait peut-être mieux investir vers eux.
Mais en tout cas, avant d’aller sur Mars, la NASA prévoit un retour de l’Homme sur la Lune d’ici 2025 ou un peu plus avec sa mission Artemis III ! Affaire à suivre.

## Slide 42
Le récap des missions